Zał. nr 3.

Karta sprzętu- mini instrukcja obsługi

Nazwa: Defibrylator dwufazowy Cardio-Aid 360-B

Sztuk: 2 sztuki

Numery inwentarzowe: 801/65, 801/66

|  | Podstawowe zastosowanie | Defibrylator jest urządzeniem stosowanym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego poprzez zastosowanie impulsu wysokiej energii. Urządzenie posiada funkcję elektrostymulacji przezskórnej oraz kardiowersji elektrycznej. Oprócz elektroterapii urządzenie posiada funkcję wykonania badania: EKG, NIBP, HR, SpO2. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Skład zestawu | Defibrylator, łyżki defibrylacyjne dla dorosłych (w tym łyżki defibrylacyjne dla dzieci), elektrody defibrylacyjne, kabel do elektrod defibrylacyjnych, żel do łyżek defibrylacyjnych, papier do druku, kabel EKG 3-odp., elektrody do EKG, kabel zasilający, pulsoksymetr dla dorosłych, kabel do pulsoksymetru, mankiet do NIBP dla dorosłych, kabel mankietu do NIBP. |
| 3. | Lubrykanty, płyny stosowane w czasie symulacji | Nie dotyczy. |
| 4. | Asortyment wymienny | Papier do druku, elektrody do EKG, elektrody defibrylacyjne. |
| 5. | Postepowanie przed użyciem | Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy: urządzenie nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wszystkie elementy urządzenia np. kabel od pulsoksymetru są podłączone. |
| 6. | Postępowanie po użyciu | Po użyciu należy wymienić asortyment wymienny, przeprowadzić mycie i czyszczenie urządzenia. |
| 7. | Środki myjące, czyszczące | Urządzenie należy myć miękką ściereczką lub gąbką nawilżoną nieagresywnymi detergentami domowego użytku. Do czyszczenia należy użyć roztwór alkoholowy, roztwór amonu z wodą, roztwór nadtlenku. |
| 8. | Środki pielęgnacyjne , konserwujące | Nie dotyczy. |
| 9. | Szczególne zasady i środki ostrożności w czasie użytkowania | W trakcie defibrylacji należy zachować szczególną ostrożność. Przed wykonaniem kardiowersji elektrycznej należy sprawdzić, czy występuje znacznik nad załamkiem R na ekranie defibrylatora. Należy zwrócić uwagę na poprawne włożenie łyżek defibrylacyjnych do loż defibrylacyjnych. |
| 10. | Miejsce i sposób przechowywana | Sala Symulacji Wysokiej Wierności MCSM Sala Zaawansowanych Zabiegów Resuscytacyjnych MCSM |
| 11. | Dokumenty /instrukcje związane ze sprzętem | Instrukcja użytkownika, Karta sprzętu – mini instrukcja obsługi |
| 12. | Drobne naprawy( czego mogą dotyczyć ) | Gniazda wtyków do podłączania kabla EKG, NIBS, łyżek/elektrod defibrylacyjnych, loże do mocowania łyżek defibrylacyjnych. |
| 13. | Kontakt do serwisanta |  |

| Data | Uwagi użytkownika | Nazwisko i mię pracownika |
| --- | --- | --- |

| Data | Uwagi serwisanta | Nazwisko i mię pracownika |
| --- | --- | --- |

Mini instrukcja obsługi……………………………………………………………………….

Funkcjonalność sprzętu………………………………………………………………………….

| L.p. | Parametry, objawy, jednostki miary, nazewnictwo po angielsku |
| --- | --- |