Zał. nr 3.

Karta sprzętu- mini instrukcja obsługi

Nazwa: Pompa infuzyjna (objętościowa) EN-V7 Smart i pompa infuzyjna (strzykawkowa) EN-S7 Smart

Sztuk: po 1 szt. (łącznie 2 szt.)

Numery inwentarzowe: 801/0305, 801/0304

|  | Podstawowe zastosowanie | Pompa infuzyjna jest używana do kontrolowania ilości płynu podawanej pacjentowi, np. drogą dożylną u osób w każdej grupie wiekowej. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Skład zestawu | Pompa infuzyjna, uchwyt montażowy, przewód zasilający. |
| 3. | Lubrykanty, płyny stosowane w czasie symulacji | Nie dotyczy. |
| 4. | Asortyment wymienny | Nie dotyczy. |
| 5. | Postepowanie przed użyciem | Przed użyciem należy sprawdzić, czy: urządzenie wygląda dobrze i czy nie ma pęknięć i/lub wycieków, części ruchome poruszają się płynnie i łatwo, ekran dotykowy działa płynnie, przewód zasilający jest wetknięty mocno i nie zostanie uszkodzony przy wyciąganiu (jeśli jest użyty), gniazdko i wtyczka przewodu zasilającego jest suche (jeśli jest użyty), data i godzina są prawidłowe, poziom naładowania baterii jest wystarczający do określonego czasu infuzji płynu. |
| 6. | Postępowanie po użyciu | Po usunięciu aparatu infuzyjnego należy zamknąć drzwiczki pompy infuzyjnej, wyłączyć urządzenie/przejść w stan oczekiwania oraz wykonać czyszczenie i (jeśli konieczne) dezynfekcję urządzenia. |
| 7. | Środki myjące, czyszczące | Mycie/czyszczenie: wilgotna, czysta tkanina Dezynfekcja: 50% podchloryn sodu, cidex 2% glutaraldehydu z czynnikiem aktywującym, 70% etanol, alkohol izopropylowy |
| 8. | Środki pielęgnacyjne , konserwujące | Nie dotyczy. |
| 9. | Szczególne zasady i środki ostrożności w czasie użytkowania | W normalnych warunkach należy używać zasilania sieciowego kiedy tylko jest to możliwe, gdyż przedłuży to żywotność baterii. Należy trzymać urządzenie w pewnej odległości od gniazdka elektrycznego, aby uniknąć przedostania się płynu do gniazdka. Nie wolno wciskać przycisków za pomocą ostrych przedmiotów, takich jak np. paznokieć. Nie wolno wkładać i używać urządzenia w miejscu, w którym może mieć styczność z preparatami anestetycznymi, łatwopalnymi, wybuchowymi oraz w środowisku gazu aktywnego chemicznie, np. gazy do dezynfekcji. Przed myciem/czyszczeniem i dezynfekcją należy wyłączyć i odłączyć urządzenie od źródła zasilania. W przyadku zasilania urządzenia z baterii , należy podłączyć zewnętrzne zasilania gdy moc baterii spadnie poniżej 20%. |
| 10. | Miejsce i sposób przechowywana | Sala Symulacji Wysokiej Wierności MCSM |
| 11. | Dokumenty /instrukcje związane ze sprzętem | Instrukcja użytkownika, Karta sprzętu – mini instrukcja obsługi |
| 12. | Drobne naprawy( czego mogą dotyczyć ) | Drzwiczki pompy infuzyjnej, wymiana baterii (zalecana co 2 lata), okresowa konserwacja urządzenia (co 6 miesięcy). |
| 13. | Kontakt do serwisanta |  |

| Data | Uwagi użytkownika | Nazwisko i mię pracownika |
| --- | --- | --- |

| Data | Uwagi serwisanta | Nazwisko i mię pracownika |
| --- | --- | --- |

Mini instrukcja obsługi……………………………………………………………………….

Funkcjonalność sprzętu………………………………………………………………………….

| L.p. | Parametry, objawy, jednostki miary, nazewnictwo po angielsku |
| --- | --- |