Zał. nr 3.

Karta sprzętu- mini instrukcja obsługi

Nazwa: Ssak sieciowo-akumulatorowy NEW ASKIR 230/12V BR

Sztuk: 2 sztuki

Numery inwentarzowe: 801/0307, 801/0306

|  | Podstawowe zastosowanie | Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Skład zestawu | Ssak, wózek transportowy, łącznik drenów do ssaków, butla 1l z pokrywą, uszczelką i zaworem antyprzelewowym, wąż silikonowy (2 sztuki), filtr antybakteryjno-hydrofobowy, adapter 12V do podłączenia w samochodzie, zasilacz zewnętrzny (ładowarka), cewnik do odsysania. |
| 3. | Lubrykanty, płyny stosowane w czasie symulacji | Nie dotyczy. |
| 4. | Asortyment wymienny | Cewnik do odsysania (jednorazowy), filtr antybakteryjno-hydrofobowy (jeśli konieczne). |
| 5. | Postepowanie przed użyciem | Przed użyciem należy sprawdzić, czy: urządzenie wygląda dobrze i czy nie doszło do uszkodzenia części urządzenia, urządzenie stoi stabilnie i jest włączone, bateria urządzenia jest odpowiednio naładowana, wybrano odpowiednią siłę ssania. |
| 6. | Postępowanie po użyciu | Po wyłączeniu urządzenia należy usunąć części wymienne, wykonać czyszczenie, dezynfekcję oraz zamontować nowe wymienne części. |
| 7. | Środki myjące, czyszczące | Mycie/czyszczenie: dwukrotne mycie w zimnej, a następnie ciepłej wodzie, delikatny materiał Dezynfekcja: 70% etanol |
| 8. | Środki pielęgnacyjne , konserwujące | Nie dotyczy. |
| 9. | Szczególne zasady i środki ostrożności w czasie użytkowania | Urządzenia nie należy używać do drenażu jamy opłucnej. Urządzenia nie należy używać bez filtra antybakteryjno-hydrofobowego. Jeśli butla wypełniona jest w 90% płynem, dochodzi do aktywacji zaworu antyprzelewowego. W tej sytuacji urządzenie nie działa. |
| 10. | Miejsce i sposób przechowywana | Sala Symulacji Wysokiej Wierności MCSM (1 szt.) Sala Zaawansowanych Zabiegów Resuscytacyjnych MCSM (1 szt.) |
| 11. | Dokumenty /instrukcje związane ze sprzętem | Instrukcja użytkownika, Karta sprzętu – mini instrukcja obsługi |
| 12. | Drobne naprawy( czego mogą dotyczyć ) | Nie dotyczy. |
| 13. | Kontakt do serwisanta |  |

| Data | Uwagi użytkownika | Nazwisko i mię pracownika |
| --- | --- | --- |

| Data | Uwagi serwisanta | Nazwisko i mię pracownika |
| --- | --- | --- |

Mini instrukcja obsługi……………………………………………………………………….

Funkcjonalność sprzętu………………………………………………………………………….

| L.p. | Parametry, objawy, jednostki miary, nazewnictwo po angielsku |
| --- | --- |